ФильтрННру – Водоочистка filternn.ru

Инструкция по сервисному обслуживанию картриджных систем и систем с мембраной.

- Перекрыть подачу воды на систему

- Закрыть кран на баке обратного осмоса

- Сбросить давление воды (открыть кран питьевой воды).

- Подставить под колбы поднос (любую емкость для сбора воды), а также ненужную тряпку или полотенце

- Спецключом открутить колбы (стаканы с картриджами)

- Вынуть старые картриджи, залить воду в стаканы, положить в каждый по 1/2 чайной ложки  кислоты (лимонной или щавелевой) или соды, перемешать, дать постоять 5 минут

Если требуется замена мембраны и постфильтра:

- постфильтр меняется целиком, открутить фитинги с двух сторон, заменить на новый (минерализатор меняется таким же образом);

- на входе в мембрану отвинтить на фитинге барашек (гайку), скинуть трубку, отвинтить эту крышку, вынуть мембрану из корпуса, промыть колбу, вставить «заподлицо» (на одном уровне с колбой) новую мембрану смазав концевые резинки водой.

7.   Помешать, промыть проточной водой стаканы

8.   Смазать резинки !!!

- Установить новые картриджи, закрутить в вертикальном положении, чтобы картриджи отцентровались, при закрутке колб не нужно применять грубую силу

- Открыть кран подачи воды, дождаться пока из питьевого крана потечет вода

- Закрыть питьевой кран, отпрессовать (смотреть на протечку в местах прокладок стаканов)

- Необходимо  слить 2 бака воды (20 л) если производилась замена мембраны и постфильтра

- В прямоточных системах (без мембраны) воду надо пролить обязательно (20-50 л)