ФильтрННру – Водоочистка filternn.ru

Инструкция сервисного обслуживания картриджных систем и систем с мембраной.

- Перекрыть подачу воды на систему.

- Закрыть кран на баке (Осмос).

- Сбросить давление воды (открыть кран питьевой воды).

- Подставить под колбы поднос или положить тряпку (воду собирать)

- Спецключом 1 открутить колбы – стаканы с картриджами.

- Вынуть старые картриджи, залить воду в стаканы, положить в каждый по 1/2 чайной ложки  кислоты (лимонной или щавелевой) или соды, размешать, дать постоять 5 минут.

Если требуется замена мембраны и постфильтра: постфильтр меняется целиком, открутить фитинги с двух сторон, заменить на новый (минерализатор меняется так же)

На входе в мембрану отвинтить на фитинге барашек (гайку), скинуть трубку, отвинтить эту крышку спецключом 2 , вынуть мембрану из корпуса спецплоскогубцами  3, промыть колбу, вставить «заподлицо» (на одном уровне с колбой) новую мембрану смазав концевые резинки водой.

- Помешать, промыть проточной водой стаканы.

- Смазать резинки !!!

- Установить новые картриджи, закрутить в вертикальном положении, чтобы картриджи отцентровались, усилие должно быть нормальным, без фанатизма.

- Открыть кран подачи воды, дождаться пока из питьевого крана потечет вода.

- Закрыть питьевой кран, отпрессовать (смотреть на протечку в местах прокладок стаканов).

- Клиенту необходимо  слить 2 бака воды (20 л) если производилась замена мембраны и постфильтра .

- В прямоточных системах (без мембраны) воду надо пролить обязательно (20-50 л)